Главе муниципального округа __________,

Председателю Совета депутатов

___________

Уважаемый _______________!

Товарищество собственников жилья ___________________ просит Вас согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу ________________ в соответствии с Порядком установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве утвержденным постановлением Правительства Москвы от 02.06.2013 N 428-ПП.

Приложение:

- Порядок эксплуатации шлагбаумов на __ листах;

- Описание диспетчеризации, 24х часового доступа для аварийных служб на __ листе;

- Протокол общего собрания жильцов дома ___________ на __ листах

Ответственное лицо: _________________ — тел.________________ , _______«адрес»_________________________________________

Приложение 1

Порядок эксплуатации ШЛАГБАУМа.

Система управления и безопасности включает в себя:

- блок управления с приемником радиосигнала,

- приемную антенну,

- пульт дистанционного управления (ПДУ) с передатчиком радиосигнала,

- замковый переключатель с ключом,

- фотоэлементы безопасности,

- сигнальную лампу,

- GSM блока управления,

- блок управления для удаленной диспетчеризации,

- вызывная панель диспетчера,

- блок бесперебойно питания.

Система управления и безопасности позволяет:

- управлять движением створок посредством

  - радиосигнала от ПДУ,

  - при помощи устройств локального управления (замковый переключатель),

  - GSM блока управления,

  - блок управления для удаленной диспетчеризации.

- производить автоматическую остановку и поднятие стрелы при нахождении в зоне проезда людей, автотранспортных средств либо посторонних предметов с целью предотвращения нанесения ущерба здоровью людей или материального ущерба;

- подавать предупредительный световой сигнал перед началом движения стрелы;

- поднимать и опускать стрелу шлагбаума вручную при отключении электропитания.

Порядок работы при отсутствии напряжения

Система управления позволяет поднимать и опускать стрелу шлагбаума вручную при отключении электропитания. Для этого необходимо произвести разблокировку электропривода.

Порядок разблокировки электропривода приведен на Рисунке 1

Рисунок 1 - Разблокировка привода с помощью ключа

После разблокировки привода стелу можно поднять и опустить вручную

Приложение 2

ОПИСАНИЕ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ШЛАГБАУМА.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНОГО ДОСТУПА КОММУНАЛЬНЫМ И ЭКСТРЕННЫМ СЛУЖБ

Задача диспетчера:

Открытие шлагбаума (поднятие стрелы шлагбаума)  экстренным службам и коммунальным службам (01, 02, 03, 04 и т.д.).

- Принцип осуществления вызова диспетчера.

Нажатием кнопки на вызывной панели, установленной у шлагбаума, осуществляется звонок на пульт управления диспетчера.

- Порядок  работы диспетчера:

  - Диспетчер принимает решение об открытие шлагбаума или разъясняет порядок въезда во двор ___________________. Для этого диспетчер может посмотреть видео с видеокамеры, установленной у шлагбаума.

  - Открывает шлагбаум с помощью пульта управления шлагбаумами предавая сигнал на открытие на блок управления шлагбаума.